ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ТРАВЯНОГО ЖОМА

Селиванов А.П., Долбаненко В.М.

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия

The factors characterizing rheological properties of a grassy press at shock influence are given.

Исследовался жом горохо-овсяной смеси влажностью W = 64% с длиной резки L = 33,7 мм, начальной плотностью γ0 = 217 кг/м3. Толщина уплотняемого слоя в камере составляла 0,15 м.

В результате обработки экспериментальных данных на ЭВМ по специально созданной программе PDORKSM были получены следующие коэффициенты, характеризующие упругие, вязкие и пластические свойства элементов реологической модели жома горохо-овсяной смеси:

1. Коэф., характеризующие свойства упругого элемента первого участка    У1

Ау1=10,4 Н/м2;

Ку1=2,35 Н/м2.

2. Коэф., характеризующие свойства упругого элемента второго участка У2

Ау2=2530 Н/м2;

Ку2=5,55 Н/м2.

3. Коэф., характеризующие свойства вязкого элемента второго участка В2

Ав2=3180 Н с/м2;

Кв2=4,55 Н с/м2.

4. Коэф., характеризующие свойства вязкого элемента третьего участка b3

Ав3=1,58 Н с/м2;

Кв3=3,35 Н с/м2.

5. Коэф., характеризующие свойства пластического элемента третьего участка П3

Ап3=3,57 Н/м2;

Кп3=5,80 Н/м2.

Полученные эмпирические коэффициенты используются для моделирования на ЭВМ процесса уплотнения жома в контейнере Также в результате усреднения экспериментальных данных были получены зависимости изменения деформации Е слоя жома толщиной 0,15 м от массы уплотняемого груза mr (рисунок 1), скорости удара V (рисунок 2 ), длительности периода ударов Ту (рисунок 3) и количества ударов К (рисунок 4).

Ив анализа зависимостей видно, что длительность периода удара Тy от 10 до 30 с не оказывает заметного влияния на деформацию слоя жома и в дальнейших опытах этим фактором в пределах от 10 до 30 с можно пренебречь.

При изменении скорости удара от 2 до 6 м/с остаточная деформация в конце периода снятия нагрузки, которая является необратимой, возрастает от 0,049 до 0,066 м, причем обратимая деформация также увеличивается от 0,017 до 0,029 м.

При увеличении массы уплотняющего груза с 3 до 10 кг остаточная деформация в конце периода снятия нагрузки возрастает нелинейно от 0,044 до 0,067м, обратимая деформация растет от 0,020 до 0,029 м.

При увеличении числа ударов от 1 до 5 остаточная деформация в конце периода снятия нагрузки увеличивается нелинейно с 0,044 до 0,066 м, обратимая деформация при этом увеличивается с 0,022 до 0,026 м. Прирост деформации идет в основном от первых трех или четырех ударов, дальнейший прирост деформации заметно замедляется.

Коэффициенты трения определялись на приборе В.А. Желиговского по методике, изложенной в [1]. Опыты проводились в пятикратной повторности. Значение коэффициента трения жома горохо-овсяной смеси о поверхность контейнера составляет Ктп= 0,23, коэффициента трения между слоями соседних половин контейнера Кп = 0,53.

Рисунок 4.1 – Изменение деформации слоя жома ε толщиной 0,15 м от массы уплотняющего груза mг : × – максимальная деформация, мм; o – деформация после установки груза, мм; Δ – остаточная деформация после снятия нагрузки, мм

Рисунок – 4.2. Изменение деформации слоя жома Е с толщиной 0,15 м от числа ударов V:

х – максимальная деформация, мм; о – деформация после остановки груза, мм; Δ – остаточная деформация после снятия нагрузки, мм

Рисунок 3 – Изменение деформации слоя жома Е с толщиной 0,15 м от длительности периода удара Ту: х – максимальная деформация, мм; о – деформация после остановки груза, мм; Δ – остаточная деформация после снятия нагрузки, мм

Рисунок 4 – Изменение деформации слоя жома Е с толщиной 0,15 м от числа ударов К: х – максимальная деформация, мм; о – деформация после остановки груза, мм; Δ – остаточная деформация после снятия нагрузки, мм

### Литература

1. Сабликов, М. В. Сельскохозяйственные машины: ч. 2 Основы теории и технологического расчета [Текст]. – М.: Колос, 1968, –296 с.