ПЕРЕРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Невзоров В.Н., Самойлов В.А., Ярум А.И., Невзорова Т.В.

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия

In the article some new methods of the equipment designing for processing of vegetative raw materials on the basis of a nanotechnology are considered.

Основой увеличения производительности оборудования и снижения энергозатрат на переработку растительного сырья может служить создание и внедрение эффективного технологического оборудования с малой удельной энергоемкостью и материалоемкостью, высокой степенью воздействия на обрабатываемое сырье. Для этого необходимы новые инженерные разработки оборудования, использующие  интенсивные импульсные энергетические воздействия на обрабатываемые среды на основе нанотехнологии. Переработка растительного сырья имеет свою специфику и в настоящее время широкое применение в сельском хозяйстве нашло оборудование использующее механодинамический процесс, который подразумевает непосредственное механическое воздействие твердых тел на обрабатываемую среду и в ней содержащиеся частицы. Механические воздействия на вещества могут считаться традиционным средством  переработки растительного сырья и  классификация оборудования, сконструированного на основе механодинамического процесса, приведена на рисунке 1   [1].

Рисунок 1.- Классификация оборудования для измельчения пищевого сырья

Приведенное в данной классификации оборудование оценивалось по величине частиц выходного продукта после измельчения пищевого сырья.

При помоле пшеницы в муку широко применяются  вальцевые станки с величиной зазора между вальцами от 0,15мм и больше.

Дробилки предназначены для измельчения пищевого растительного сырья до малого размера частиц, обычно не более 12-20мкм.

Молотковые мельницы служат для измельчения различных пищевых продуктов в порошок и при этом фракционный состав пудры составит: доля частиц размером до 100мкм составляет 80%, размером от 100 до 200мкм - 16%, крупнее 200 и менее 300мкм - 4% от общего количества частиц.

Плющильные машины предназначены для плющения круп и зернобобовых после варки и сушки, при этом толщина хлопьев составляет 0,3-1,5мм.

Резательные машины предназначены для измельчения различных видов корнеплодов на куски, столбики и кружки и размеры нарезаемых пищевых продуктов составляют от 5мм и больше.

Измельчители мяса предназначены для его тонкого измельчения с диаметрами отверстий на выходной решетке от 3 до 5 мм.

Гомогенизаторы предназначены для получения тонкоизмельченного однорядного продукта и проходное рабочее отверстие имеет высоту от 0,05 до 2,5мм в зависимости от конструкции гомогенизатора.

Разработка новых технологий, основанных на нанотехнологиях предусматривают получение многокомпонентных сред с размером частиц,  по данным зарубежных физиков, меньше одного микрометра, а по определению отечественных ученых - до 100 нанометров.

Наиболее подходящими методами переработки пищевого сырья по нанотехнологиям являются:

- гидродинамическая кавитация;

- электрогидравлический эффект.

Процессы переработки пищевого сырья, базирующиеся на использовании гидродинамической кавитации, связаны с физико-механическими эффектами (вибротурбулизация, ударные волны, кумуляция и др.), возникающими при коллапсе кавитационных пузырьков. Образуется мощный гидравлический удар, за которым следует удар кавитационный,  возникающий из-за понижения давления за фронтом ударной волны сжатия. В результате удельная мощность, подводимая к единице объема обрабатываемой среды, на несколько порядков выше удельной мощности, выделяемой при обработке технологических сред в ультразвуковых аппаратах,  вибромельницах, аппаратах вихревого слоя. Такое воздействие создает условия для протекания гидромеханических, физических и химических процессов, которые в обычных условиях затруднены или невозможны, снижаются во много раз продолжительность тепломассообмена и энергозатрат, резко увеличивается производительность и эффективность технологического оборудования.

Использовании е гидродинамической кавитации при переработке

пищевого сырья способствует механотермолизу структуры воды с появлением

свободных водородных связей, диспергации и гомогенизации с образованием устойчивых эмульсий, суспензий и смесей, что в конечном итоге придает продукту новые качественные показатели по вкусовым параметрам и срокам хранения.

Патентные исследования по разработке оборудования с использованием гидродинамической кавитации проводились в Красноярской краевой научной библиотеке. Анализ наличия патентов по данному научному направлению показал, что оно является новым и не имеет большого числа как за рубежом, так и в России.

Запатентованное технологическое оборудование, с использованием метода  гидродинамической кавитации, по признаку измельчения сырья  определится в следующие группы:

- сверхтонкое измельчение;

- тонкое измельчение;

- ультразвуковое измельчение.

– а.с. 441959 – разработан жидкостной генератор, в котором для

повышения эффективности измельчения диски выполнены с

коническими отверстиями, диаметры которых постепенно

увеличиваются по ходу потока жидкости и расположены под

углом к оси диска так, что оси их пересекаются в

пространстве  между соседними дисками.

- а.с. 1586759 – предложен роторный аппарат гидроударного

действия, который используется в процессах диспергирования

суспензий за  счет гидроударов и кавитации и позволяет

интенсифицировать процесс диспергирования путем

повышения силы гидравлического  удара и гидравлической

кавитации.

- пат. 2033264 – выполнен в виде струйной мельницы, с разгон-

ной трубой и конфузором, причем разгонная труба выполнена

сужающейся в сторону конфузора, а диаметр устья разгонной

трубы составляет 0,2-0,5 входного диаметра разгонной трубы

- пат. 2203738 - кавитационный диспергатор, внутри которого

установлены ротор и статор со щелями в боковых стенках и

рабочую камеру, и снабжен регулируемыми по частоте

колебаний резонаторами, закрепленными в рабочей камере

соосно со щелями статора

- пат. 2301112 -  кавитационный диспергатор, ротор которого

изготовлен полым, а лопасти установлены на его внутренней

поверхности, при этом с противоположного входному

патрубку торца ротора установлена перегородка,

перпендикулярная оси его вращения

- пат. 2175270 - в этом устройстве  измельчение обеспечивают за

счет вибратора, работающего в диапазоне частот 35-55 Гц и

звукового резонатора, работающего в диапазоне частот 15-20

кГц, посредством которого создают эффект кавитации в

измельченном продукте.

- пат. 2268772 – устройство тепломассоэнергообмена выполнено

из  вихревых труб, сообщенных между собой с помощью

частичного пересечения их по образующим, а затем

объединены общей акустической камерой, выходной торец

вихревых труб выполнен пространственно-плоским, причем в

акустической камере между выходным торцом вихревых труб

и выходным каналом установлена перегородка с одним и

более отверстиями, при этом вихревые трубы с

тангенциальными вводами выполнены секционными,

соединенными в своем продолжении между собой по их осям

через разделяющие их перегородки, при этом каждая секция

содержит раздельные тангенциальные вводы для продукта,

или реагента, или энергоносителя.

Электрогидроимпульсная технология, использующая электро-гидравлический эффект Юткина [2],  применяется при холодной обработке металлов, при разрушении горных пород, интенсификации химических реакций и т.д. Волну сжатия в жидкости вызывают    мощным  импульсным электрическим разрядом между электродами, помещенными в жидкость. Для переработки растительного сырья, с использованием электрогидроимпульсной технологии, можно применить следующее технологическое оборудование для:

- сверхтонкого измельчения;

- тонкого измельчения.

-а.с. 334739 – разработано устройство для дробления,  переме-

шивания, эмульгирования, выполненное   в  виде  емкости,

имеющей загрузочное, разгрузочное окна и трубопроводы

для подвода и отвода жидкости и в емкости установлена

одна или несколько пар электродов, расположенных один

против другого и подключенных к электроимпульсной

установке, создающей электрогидравлические  удары в жид-

кости, причем емкость имеет форму многогранника, конуса

или полусферы, а одним электродом является сама емкость.

-а.с. 888355 – разработана электрогидравлическая дробилка, вклю-

чающая корпус, классифицирующее приспособление с восходя-

щим потоком, электроды, загрузочный бункер и штуцер для

подачи рабочей среды, а классифицирующее приспособление

выполнено в виде наклонно установленной внутри корпуса

решетки.

- - а.с. 567351 – разработано устройство для измельчения,

перемешивания и эмульгирования материалов, выполненное в

виде сосуда и снабженное системой электродов, помещенных в

жидкость и с целью повышения эффекта обработки материалов,

дно сосуда имеет цилиндрическую форму, электроды располо-

жены на глубине, обеспечивающей при разряде выброс жидко-

сти, а над ней установлена перегородка с приспособлением,

позволяющим изменить угол наклона перегородки по отноше-

нию к поверхности жидкости, причем перегородка выполнена

сетчатой и служит для помещения на нее материалов.

- пат. 2090266 – разработана электрогидравлическая дробилка -

содержащая корпус, загрузочный бункер, электроды,

установленные в корпусе, разгрузочную решетку,

установленную под электродами, и решетку, расположенную

выше электродов, причем  решетка выполнена с переменным

размером U, электроды расположены с переменным

расстоянием между их рабочими концами, а расстояние t

между рабочими концами смежных электродов и переменным

размером ячеек U верхней решетки связано соотношением t

(0,8- 1,3)U, причем дополнительно между решеткой,

расположенной выше электродов, и электродами установлено

направляющее устройство, поверхности которого расположены

с уклоном по направлению к электродам.

Анализ научной технической литературы и выполненные патентные исследования показали, что использование нанотехнологии для переработки растительного сырья имеют большое будущее  и расширение научно-исследовательских работ в этом направлении позволит ускорить инновационное развитие пищевой отрасли.

На основании выполненной работы можно сделать следующие выводы:

- методы гидродинамической кавитации и электрогидравлического эффекта позволяют производить переработку растительного сырья, получая сверхмелкодисперсную величину частиц продукта, размером 0,3мкм и меньше.

- метод переработки растительного сырья, использующий гидродинамическую кавитацию при конструировании технологического оборудования имеет преимущество перед остальными, как наиболее перспективный для производства;

- электрогидроимпульсная технология перспективна, но ее сдерживает обеспечение техники безопасности (напряжения 5-100 кВ).

### Литература

1  Машины и аппараты пищевых производств в 2-х кн. М.: ВШ.-2001.

2  Юткин, Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности [текст] / Л.А. Юткин. – Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд. 1986.- 253с.

# Text boxes

Сверх-

тонкое измель-чение пище-

вого сырья

Тонкое измель-чение пище-

вого сырья

Ультра-звуко-вое измель-чение пище-вого сырья

Сверх-тонкое измель-чение пище-вого сырья

Тонкоеизмельчение пище-вого сырья