СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА

СУШКИ  ГРЕЧИХИ

Ярум А.И., Невзоров В.Н., Холопов В.Н., Самойлов В.А.

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия

The optimum design of the new drum-type dryer for receiving buckwheat is offered in the article.

При производстве гречневой крупы широко используется гидротермическая обработка (ГТО)  зерна. Для дальнейшей его обработки чтобы влажность зерна не превышала 15%. Для выполнения данного требования в технологическом процессе дополнительно вводят рабочую операцию по сушке зерна. В настоящее время  возможно применение различных конструкций зерносушилок: электрическая барабанная сушилка СЗБ-1, скорость сушки которой регулируется наклоном корпуса сушилки, подпором зерна и регулировкой температуры воздуха, поступающего от калорифера, при помощи заслонки, установленной в воздуховоде на выходе из сушилки. Применяют сушилки барабанного типа передвижные СЗПБ-2,5. Паровые сушилки ВС-10-49М  низкопроизводительны и требуют большого расхода пара. Использование в их работе кондуктивного метода теплопередачи зерну от паровых труб приводит к неравномерности сушки и оказывает влияние на потребительские свойства готовой продукции.

Совершенствование и создание более прогрессивного технологического оборудования позволят разрабатывать и внедрять новые высокоэффективные процессы производства различных видов круп, а также улучшать качество и выход готовой продукции.

В большинстве современных зерносушилок используют конвективный метод сушки, при котором теплота, необходимая для сушки, передается зерну от нагретого агента сушки. В качестве агента сушки применяют смесь топочных газов с воздухом или чистый воздух, нагретый в калориферах топочными газами.

На кафедре «Машины и аппараты пищевых производств» Института пищевых производств были выполнены научно-исследовательские работы по разработке технологического оборудования для мини-цехов по переработке зерновых культур. По результатам выполненных научных исследований была разработана  новая конструкция барабанной зерносушилки.

На рисунке изображена схема автономного устройства для сушки высоковлажного растительного сырья.

Рис.1. Схема автономного устройства для сушки высоковлажного растительного сырья

Устройство содержит топку 1 с дымовой трубой 2, , полый цилиндр 3, воздуховод холодного 4 и горячего 5 воздуха , причем топка 1 выполнена с боковыми щитами 6, расположенными над топкой 1 по боковым её стенкам, и снабжена камерой с жаровыми трубами 7, при этом к камере снизу закреплён воздуховод впуска  холодного воздуха 4, а сверху - воздуховод выхода  горячего воздуха 5,  при этом воздуховод выхода горячего воздуха 5 включает в себя конфузор 8, расположенный внутри сушильной камеры 3, которая размещена над топкой 1 между   боковыми   щитами 6  и   выполнена   в   виде   полого   цилиндра 3  с   внутренними продольными гребнями 9 и поперечными кольцами 10, при этом полый цилиндр 3 спицами 11 соединён с закреплённым с обеих сторон в шарнирно-подшипниковых узлах 12 валом 13, который расположен внутри полого цилиндра 3, установлен наклонно с возможностью изменения угла наклона  и снабжён талрепом 14, при этом верхняя часть полого цилиндра 3 снабжена крышкой 15 с центральным отверстием, в котором расположен приёмный лоток 16, а в нижней части полого цилиндра 3 расположен выпускной лоток 17, причем привод вала выполнен в виде кривошипа с рукояткой 18.

Барабанная зерносушилка работает следующим образом.

В топке 1 разжигаются дрова. Дым проходит между жаровыми трубами 7 и выходит в дымовую трубу 2. Нагретый воздух из жаровых труб 7 по воздуховоду  5 через конфузор 8 поступает  в полый цилиндр 3, в который с другой стороны  загружается высоковлажное растительное сырье с помощью приемного лотка 16 через отверстие в передней крышке 5.  Вращая рукоятку 18 вала 13, который вращаясь в шарнирно-подшипниковом узле 12 с помощью спиц 11 вращает полый цилиндр 3. Растительное сырье пересыпается с помощью гребней 9 и задерживается на кольцах 10, равномерно распределяясь по всему объему полого цилиндра 3. Расположение конфузора 8 внутри сушильной камеры – полого цилиндра 3 обеспечивает увеличение скорости движения воздуха внутри сушильной камеры и более равномерное распределение температурного поля. По мере расхода горячего воздуха в жаровую трубу 7 поступает холодный воздух через воздуховод 4. Наклонное  расположение сушильной камеры 3 при  её вращении  обеспечивает перемещение по сушильной камере объекта сушки, при этом продольные гребни 9 обеспечивают подъём объекта сушки и падение его с перемещением к выходу из сушильной камеры 3, а поперечные кольца 10 замедляют движение к выходу объекта сушки и выгрузку его в выпускной лоток 17.  Изменение скорости вращения вала 13 сушильной камеры 3 и изменение угла его наклона с помощью талрепа 14 изменяют время нахождения объекта сушки внутри сушильной камеры 3. Щиты 6 обеспечивают омывание сушильной камеры 3 горячим воздухом от топки 1 и более равномерному её прогреву. Наклонное  расположение  сушильной  камеры 3  обеспечивает движение  воздуха внутри её за счёт разности удельных весов холодного и горячего воздуха.

Автономность работы устройства позволяет использовать данное устройство непосредственно на месте сбора сырья, значительно снижая расходы на транспортировку сырья.

На данную конструкцию барабанной зерносушилки получено решение о выдаче патента РФ  от 13.06.12: Заявка №2011120641/13 МПК F 26 В 11/04. Автономное устройство для сушки высоковлажного растительного сырья / Невзоров В.Н., Холопов В.Н., Ярум А.И., Дугин П.В.,  Самойлов В.А.